|  | Segumoodustuse veaotsingu kokkuvõtlik juhend |  |
| --- | --- | --- |
| HOOLDUSDIAGNOSTIKA ÜLEVAADE Loogiline, planeeritud lähenemine aitab remondiga seotud hooldus-tööd muuta sujuvaks ja tõhusaks. Kiirkontrollimise kaudu saadava informatsiooni alusel saab remon-ditööde sisu kiiresti välja selgitada. |  |  |
| Kui on välja selgitatud, et probleem on seotud mootoriga, jätkub protsess kontrollimiste või katsete süsteemi näol, kuni on tuvastatud probleemne süsteem. Vastava kva-lifikatsiooniga tehnik teeb täpselt kindlaks probleemi sümptomid ja selgitab välja lähtepõhjuse allpool tabelites toodud põhjuste hulgast. |  |  |
| Rikketabel 1 Kütusevarustus |  | Rikketabel 2 Segu ebapiisav juurdeimemine |  | Rikketabel 3 Ujukikambri täiteseade |  | Rikketabel 4 Segu liiga suur juurdeimemine |  | Rikketabel 5 Kütusevarustus |  | Rikketabel 6 Ujukikambri täiteseade |  | Rikketabel 7 Kütuse kvaliteet |  | Rikketabel 8 Ei jää tööle |
| • Paagis ei ole kütust • Kütuse sulgeklapp • Keerdus kütusetorustik • Ummistunud kütusefilter • Madal kütusenivoo • Kütusepaagi madal kinnitus • Kütusepump • Kütuse solenoidklapp • Aurulukk |  | • Õhuklapi kaabel • Õhuklapi juhtimiskaabel • Õhuklapi hoovastik • Õhuklapitelg • Õhuklapp ei tööta • Torustiku tihend • Sekkumine ei ole vajalik |  | • Täitekolb • Kontrollklapp • Ujukikambri täiteseadme torustik • Tugiplaadi tihend • Piiratud läbivool • Sekkumine ei ole vajalik • Torustiku tihend |  | • Õhuklapi kaabel • Õhuklapi juhtimiskaabel • Õhuklapi hoovastik • Õhuklapitelg • Sekkumine ei ole vajalik • Ummistunud õhufilter • Ummistunud õhu sisselaskeava • Õhuklapi bimetallvedru • Automaatõhuklapp |  | • Sururõhk • Pumbasurve • Sisselaske nõelkruvi ja pesa • Ujuk • Poorne valand • Kütuse kvaliteet |  | • Vajab sekkumist |  | • Halvaksläinud / vananenud kütus • Vale tüüpi kütus • Saastunud kütus • Aastaajast tingitud kütuseprobleemid |  | • Ujuki nivoo • Ummistunud kütusefilter • Kütuse etteanne liiga väike • Keerdus kütusetorustik • Praht karburaatoris |
| Rikketabel 9 Karburaator ei jää tööle |  | Rikketabel 10 Välised kütuselekked, kütusesüsteem |  | Rikketabel 11 Tööhäired |  | Rikketabel 12 Ebaühtlane ja tõukeline töötamine |  | Rikketabel 13 Sureb tühikäigul välja |  | Rikketabel 14 Pöörete arvuga seotud prob-leemid, töötab liiga aeglaselt |  | Rikketabel 15 Pöörete arvuga seotud probleemid, töötab liiga kiiresti |  | Rikketabel 16 Ei talu koormust |
| • Ujukikambri tihend • Ujukikambri mutter • Ujukikambri õhutusava • Õhufiltri torustik • Poorne valand • Deformeerunud paak • Tihendid • Lahtised kruvid |  | • Auk paagis • Lahtine liitmik • Kütusetorustiku kinnitus on lahti • Vajab sekkumist • Kütusetorustik • Kütusefiltri lekked • Settekannu tihend • Kütuse sulgeklapp |  | • Ujuki reguleerimine • Praht karburaatoris • Kütuse peadüüs • Segukruvid • Abidüüs • Valesti reguleeritud tühikäigupöörded • Võõrkoormus • Kütuse kvaliteet • Ummistunud õhufilter |  | • Kütuse peadüüs • Piiratud läbivool • Abidüüs • Pöörlemissageduse regulaator |  | • Piiratud läbivool • Abidüüs • Sfääriline äärik • Segukruvid • Valesti reguleeritud tühikäigupöörded |  | • Seguklapi juhtimine • Seguklapi juhtimiskaabel • Seguklapivõll • Valesti reguleeritud tühikäigupöörded • Pöörlemissageduse regulaator |  | • Seguklapi juhtimine • Seguklapi juhtimiskaabel • Seguklapivõll • Valesti reguleeritud tühikäigupöörded • Pöörlemissageduse regulaator |  | • Ujuki reguleerimine • Praht karburaatoris • Kütuse peadüüs • Segukruvid • Võõrkoormus • Kütuse kvaliteet • Ummistunud õhufilter • Ummistunud kütusefilter • Keerdus kütusetorustik • Kütuse etteanne liiga väike |

# Text boxes

Tagastamine kliendile

Otsus

Otsus

Kiirhooldus

Remondi-vajadus

puudub

Mootori

vahetamine

Remont

Elektrisüsteem

Süüde

Surve

Segumoodustus

Seadmetega seotud

probleemid

Kiirkontrollimis-diagnostika

Tagastamine kliendile

Otsus

Otsus

Kiirhooldus

Remondi-vajadus

puudub

Mootori

vahetamine

Remont

Elektrisüsteem

Süüde

Surve

Segumoodustus

Seadmetega seotud

probleemid

Kiirkontrollimis-diagnostika

Karburaator

Käivitusprobleemid

Võimsus- ja sooritusprobleemid

Ebapiisav kütus

Kütusevarustus

Välised kütuselekked

Ujukikambri täiteseade

Liigne kütus

Segu liiga väike juurdeimemine

Kütusevarust

Ujukikambri täiteseade

Kütus

Kütuse kvaliteet

Vt tabelit 7

Vt tabelit 6

Vt tabelit 5

Vt tabelit 4

Vt tabelit 3

Vt tabelit 2

Vt tabelit 1

Ei jää tööle

Segu liiga väike juurdeimemine

Tööhäired

Heitgaasi suits on must

Ebaühtlane ja tõukeline töötamine

Sureb tühikäigul välja

Pöörete arvuga seotud

probleemid

Ei talu koormust

Karburaator

Kütusesüsteem

Töötab aeglaselt

Töötab liiga kiiresti

Vt tabelit 8

Vt tabelit 9

Vt tabelit 10

9

Vt tabelit 11

Vt Liigne kütus

Vt tabelit 12

Vt tabelit 13

Vt tabelit 14

Vt tabelit 15

Vt tabelit 16